Materia: PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Fecha: 1/10/05

Examen: 1º parcial

Prof.:

Toma de decisión por punto de equilibrio (“Localización de planta”):

Se desea tomar una decisión para equipar de elementos de transporte y movimiento de materiales el depósito de productos terminados de la fábrica Agroindustrial SA.

En principio se decidió por zorras autoelevadoras de la marca Clarcke, la cual fabrica dos modelos similares: uno con motor a explosión (tiene garantizados bajo nivel de ruido y contaminación) y otro con motor eléctrico.

La decisión final (motor a explosión o eléctrico) la tomará y la justificará usted en base a los datos recopilados de acuerdo al total de la inversión. Realice el diagrama a escala correspondiente.

Las zorras a adquirir son diez; los días laborables por año son 250 y el análisis deberá hacerlo sobre ½, 1, 2 o 3 turnos de trabajo, siendo el turno de 8 hs.

| INVERSIÓN TOTAL |
| --- |
| ITEM | MOTOR A EXPLOSIÓN | MOTOR ELÉCTRICO |
| Zorras Baterías (1 por turno) Sistema de carga de baterías Instalación del sistema de carga Instalación de un surtidor Fletes y “llave en mano” | $ 295.000 $ 10.000 $ 6.000 | $ 383.200 $ 155.000 $ 69.000 $ 10.000 $ 12.500 |

Nota: si se trabaja más de un turno se necesitará el doble de baterías, ya que, mientras está en uso un juego, el otro estará en carga.

Gastos fijos por año:

- Amortizaciones de zorras:	5 años.

- Impuestos y seguros:		1% de la inversión total

- Amortización de baterías:	1500 cargas (duración de la carga 4 hs.)

Gastos variables por año (por zorra):

- Combustible:		cada zorra consume 4 litros/hora de gasoil a $ 1,20/l.

- Energía eléctrica:	4 litros de gasoil equivalen a 54 Kwh y el costo del Kwh es de $ 0,04 + 15% de impuestos.

- Aceite motor:	consumo promedio de un litro por zorra y por jornada de 8 hs. a $ 6/l.

- Revisión y engrase:	½ hora por zorra y por turno. El costo de mano de obra por hora es de $ 4,50.

- Mantenimiento y repuestos (por zorra):

| Motor a explosión | Motor eléctrico |
| --- | --- |
| 1 turno o menos 2 turnos 3 turnos | $ 0,20/h $ 0,30/h $ 0,40/h | 1 turno o menos 2 turnos 3 turnos | $ 0,10/h $ 0,15/h $ 0,20/h |

Determinar el costo horario para cada opción.